| Pengertian | Pemeriksaan SGOT merupakan pemeriksaan enzimatik sebagai analisa terhadap resiko tinggi cidera yang berhubungan dengan batu asam urat dan berkurangnya fungsi ginjal |
| --- | --- |
| Tujuan | Sebagai analisa terhadap penyakit jantung dan hepar |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : Alat Dialab DTN – 410 – K Tabung Reaksi Rak Tabung Clinipette 200 ul Clinipette 1000 ul Persiapan Reagen Reagen kerja : R1 + 12,5 ml R2 Tahan 1 bulan Suhu : 37 ⁰ C / suhu P. Gelombang : 340 mm Faktor : 1745 Cara kerja Pipet ke dalam tb Blanko Sampel Serum Reagen kerja - - 200 ul 1000ul Kocok, kemudian baca suhu 25⁰ C – 30⁰C Perhitungan : SGOT = ∆ A / Min X Faktor Nilai normal : Wanita : 7 – 21 u/l Pria : 7 – 24 u/l |
| Prosedur |  |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD |