| Pengertian | Pemeriksaan PH merupakan pemeriksaan perubahan warna pada kertas indikator dalam suasana tertentu |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mengetahui derajat keasaman urine |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : Kertas Lakmus Bahan : Urine Cara Pemeriksaan : Kertas lakmus merah atau biru dibasahi dengan urine yang akan diperiksa Tunggu selama 1 menit dan perhatikan warna yang terjadi Pelaporan Hasil : Reaksi urine asam : Lakmus biru menjadi merah Reaksi urine basa : Lakmus merah menjadi biru Reaksi urine netral : Lakmus merah atau biru tidak berubah warna |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD |