| Pengertian | Pemeriksaan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap Rhematoid Factor (RF) dalam darahratorium Klinik RSUD Solok. |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mengetahui ada tidaknya Antibodi terhadap Rhematoid factor dalam serum |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Siapkan semua reagensia dan smapel pada tempat yang sama Lakukan pengenceran 1 : 20 dimana 50 µl serum + 1000 µl GBS. Campur hingga homogen Ambil 50 µl campuran tersebut dan letakkan di atas lingkaran slide Tambahkan 1 tetes reagen RA latex dan campurkan Goyang slide perlahan- perlahan dan perhatikan aglutinasi yang terjadi setelah 2 menit Hasil : Positif : terjadi aglutinasi Negatif : tidak terjadi aglutinasi |
| Lampiran | Prosedur pemeriksaan laboratorium bidang imunologi |
| Unit terkait | Instalasi Laboratorium Klinik |