| Pengertian | Pemeriksaan TPHA merupakan pemeriksaan untuk mengetahui adanya antibodi terhadap Treponema Pallidum dalam darah |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi Treponema pallidum dalam serum penderita |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Pengenceran dilakukan dengan menggunakan diluent buffer Sumur 1 : masukkan diluen sebanyak 25µl Sumur 2 : masukkan diluen sebanyak 100 µl Sumur 3 ; masukan diluen sebanyak 25 µl Sumur 4 : masukkan diluen sebanyak 25 µl masukkan 25 µl serum pada sumur 1 campur hingga homogen, kemudian ambil 25 µl dan masukkan pada sumur 2 demikian seterusnya sampai sumur 4. Buang masing-masing sebanyak 25 µl dari sumur 3 dan sumur 4 |
| Prosedur | Tambahkan 75 µl control cell pada sumur 3 dan 75 µl test cell pada sumur 4 Campur masing-masing bahan dalam U plate Simpan dan tutup U plate selama 45 menit dalam suhu kamar, lalu baca hasilnya Hasil : Non Reaktif : jika pada sampel membentuk padatan titik di tengah plate Reaktif : jika pada sampel membentuk suatu padatan yang menyebar seperti kancing |
| Lampiran | Prosedur pemeriksaan laboratorium bidang imunologi |
| Unit terkait | Instalasi Laboratorium Klinik |